## Slide 1: 3D几何测量的应用

## Slide 2: 几何测量的应用 ——流水线物体测量
流水线平面参数测量
点云旋转对齐
立方体顶面按距离切割
2D形态学运算
2D矩形拟合
顶面高度测量
移动方向
3D相机

## Slide 3: 几何测量的应用 ——流水线物体测量
流水线平面参数测量
点云旋转对齐
立方体顶面按距离切割
2D形态学运算
2D矩形拟合
顶面高度测量
3D相机
流水线平面法向量，和移动方向和相机坐标系的轴不平行
经过点云旋转对齐后得到等效的俯视点云
旋转矩阵的计算：
  流水线法向量：
  移动方向向量：
  移动正交方向：
  如果，则互换它的前2行
平面点云法向量计算算法
移动物体上同一点在两个时刻的空间坐标差

## Slide 4: 几何测量的应用——流水线物体测量
流水线平面参数测量
点云旋转对齐
立方体顶面按距离切割
2D形态学运算
2D矩形拟合
顶面高度测量
深度d
物体
流水线
无物体时像素对应的距离分布
有物体时像素对应的距离分布
距离分布：
按距离切割得到两个立方体顶面

## Slide 5: 几何测量的应用——流水线物体测量
流水线平面参数测量
点云旋转对齐
立方体顶面按距离切割
2D形态学运算
2D矩形拟合
顶面高度测量
膨胀/腐蚀/开/闭等2D形态学滤波运算

## Slide 6: 几何测量的应用——流水线物体测量
流水线平面参数测量
点云旋转对齐
立方体顶面按距离切割
2D形态学运算
2D矩形拟合
顶面高度测量
import cv2 as cv
import numpy as np
img = cv.imread('j.png',0)
kernel = np.ones((5,5),np.uint8)
erosion = cv.erode(img,kernel,iterations = 1)
腐蚀
常用的2值图形态学运算（基于openCV）
dilation = cv.dilate(img,kernel,iterations = 1)
膨胀
opening = cv.morphologyEx(img, cv.MORPH_OPEN, kernel)
开运算
closing = cv.morphologyEx(img, cv.MORPH_CLOSE, kernel)
闭运算

## Slide 7: 几何测量的应用——流水线物体测量
流水线平面参数测量
点云旋转对齐
立方体顶面按距离切割
2D形态学运算
2D矩形拟合
顶面高度测量
边沿检测
矩形匹配
（转转对齐了的）顶面点云平均Z坐标减去流水线点云平均Z坐标
使用已知高度的盒子标定

## Slide 8: 几何测量的应用——流水线物体测量
流水线平面参数测量
点云旋转对齐
立方体顶面按距离切割
2D形态学运算
2D矩形拟合
顶面高度测量
视线内存在多个立方体
二值图
基于深度门限切割
使用形态学滤波去除孔洞和噪点
联通区域增长

## Slide 9
旋转2D图像，计算相同X坐标的像素点的数目
但坐标对齐时，像素“聚集”，形成的直方图“最窄”

## Slide 10
95%
5%
cumsum(*)
构成单调递增的曲线
找到相对于曲线最高点5%高度的位置，和85%的位置

## Slide 12: 2D空间轮廓的傅里叶分解表示
曲线形状和物体中心位置无关
物体缩放对应曲线高度整体缩放
物体旋转对应曲线“循环平移”
Notes: 我们使用基于2D空间轮廓的傅里叶分解的特征表示方法
图中为了提取矩形物体的特征，我们先求出它的边界和中心，
然后以中心为原点，计算不同旋转角度下，坐标原点到边界的距离，如右图所示
对于举行可以看到0-360度旋转期间，原点到边界距离变化曲线——图中出现了4个尖峰，对应举行4过来顶点
这一方式的特点是：
曲线形状和物体中心的空间位置无关
物体缩放对应曲线高度整体缩放
物体旋转对应曲线“循环平移”

## Slide 13: 2D空间轮廓的傅里叶分解表示
物体旋转对应曲线“循环平移”
傅里叶变换用于小于物体旋转对识别带来的困难问
不同循环平移的曲线的傅里叶变换结果的“模”不变；相位对应旋转角信息
Notes: 这里给出矩形和三角形按前面方法得到的特性曲线的图像，注意其中的差别
三角形的曲线中有3个峰，对应3个顶点
对曲线的形状分类可以使用DFT，因为
物体旋转对应曲线“循环平移”，不同平移量的傅里叶变换幅度相同，相位不同

## Slide 14: 2D空间轮廓的傅里叶分解表示
去除均值后做DFT
谱峰高低对应了矩形的长宽比
可以利用频谱中：
F[1:9]元素归一化后作为“特征编码”：
任意两个轮廓的比对可以通过特征编码 进行，这个特征编码对平移、旋转、缩放不敏感
（右图傅里叶变换的直流成分被人为强制置零了）
Notes: 图中是矩形特性曲线的DFT结果
把DFT结果中频谱放大看到下面特性
  频谱中前几个频点的非零频点分布有特定规律（先是2个0，再是非零，然后又是0再出现非零，再是接近0再是非零…)
F[1:9]元素归一化(指平方和=1)后作为“特征编码”f
任意两个轮廓的比对可以通过特征编码 进行，
这个特征编码对平移、旋转、缩放不敏感

## Slide 15: 2D空间轮廓的傅里叶分解表示
任意两个轮廓的比对可以通过特征编码 进行，
这种特征编码对平移、旋转、缩放不敏感
Notes: 这里给出矩形和三角形的归一化DFT频谱的前9个分量，它们有明显的数值差别
但这种特征编码对相同形状物体的平移、旋转、缩放不敏感

## Slide 16: 2D空间轮廓的傅里叶分解表示
去除均值后做DFT
对应了矩阵的旋转量
相位图
利用他（相位除以2）对矩阵旋转后，能够使得边和像素坐标轴对齐
Notes: 上面的特征编码加上分类器就能够实现物体识别，比如加上SVM分类器或者神经网络分类器等
从上面的特性曲线DFT变换还能够得到额外的信息，就是物体旋转角度
从DFT的相位信息可以得到矩形物体的旋转角度
  找到1号频点对应的相位值，利用他（相位除以2）对矩阵旋转后，能够使得边和像素坐标轴对齐
以上就是基于轮廓形状的特征提取补充说明，他们有助于实现基于2D投影的3D物体识别算法的实现