## Slide 1: 3D几何测量的应用

## Slide 2: 几何测量的应用 ——流水线物体测量
流水线平面参数测量
点云旋转对齐
立方体顶面按距离切割
2D形态学运算
2D矩形拟合
顶面高度测量
移动方向
3D相机

## Slide 3: 几何测量的应用 ——流水线物体测量
流水线平面参数测量
点云旋转对齐
立方体顶面按距离切割
2D形态学运算
2D矩形拟合
顶面高度测量
3D相机
流水线平面法向量，和移动方向和相机坐标系的轴不平行
经过点云旋转对齐后得到等效的俯视点云
旋转矩阵的计算：
  流水线法向量：
  移动方向向量：
  移动正交方向：
  如果，则互换它的前2行
平面点云法向量计算算法
移动物体上同一点在两个时刻的空间坐标差

## Slide 4: 几何测量的应用——流水线物体测量
流水线平面参数测量
点云旋转对齐
立方体顶面按距离切割
2D形态学运算
2D矩形拟合
顶面高度测量
深度d
物体
流水线
无物体时像素对应的距离分布
有物体时像素对应的距离分布
距离分布：
按距离切割得到两个立方体顶面

## Slide 5: 几何测量的应用——流水线物体测量
流水线平面参数测量
点云旋转对齐
立方体顶面按距离切割
2D形态学运算
2D矩形拟合
顶面高度测量
膨胀/腐蚀/开/闭等2D形态学滤波运算

## Slide 6: 几何测量的应用——流水线物体测量
流水线平面参数测量
点云旋转对齐
立方体顶面按距离切割
2D形态学运算
2D矩形拟合
顶面高度测量
import cv2 as cv
import numpy as np
img = cv.imread('j.png',0)
kernel = np.ones((5,5),np.uint8)
erosion = cv.erode(img,kernel,iterations = 1)
腐蚀
常用的2值图形态学运算（基于openCV）
dilation = cv.dilate(img,kernel,iterations = 1)
膨胀
opening = cv.morphologyEx(img, cv.MORPH_OPEN, kernel)
开运算
closing = cv.morphologyEx(img, cv.MORPH_CLOSE, kernel)
闭运算

## Slide 7: 几何测量的应用——流水线物体测量
流水线平面参数测量
点云旋转对齐
立方体顶面按距离切割
2D形态学运算
2D矩形拟合
顶面高度测量
边沿检测
矩形匹配
（转转对齐了的）顶面点云平均Z坐标减去流水线点云平均Z坐标
使用已知高度的盒子标定

## Slide 8: 几何测量的应用——流水线物体测量
流水线平面参数测量
点云旋转对齐
立方体顶面按距离切割
2D形态学运算
2D矩形拟合
顶面高度测量
视线内存在多个立方体
二值图
基于深度门限切割
使用形态学滤波去除孔洞和噪点
联通区域增长

## Slide 9
旋转2D图像，计算相同X坐标的像素点的数目
但坐标对齐时，像素“聚集”，形成的直方图“最窄”

## Slide 10
95%
5%
cumsum(*)
构成单调递增的曲线
找到相对于曲线最高点5%高度的位置，和85%的位置